Traballo Tuteladode sistemas empotrados
Deseño e construcción dun robot sigueliñas baseado na placa de desenvolvemento FRDM-KL46Z

---
CompoÑentes
Sistema eléctrico
  - Batería de Ion Litio 11865
  - Regulador de voltaxe DC-DC
  - Cargador de baterías TP4056

---
CompoÑentes
· Sistema motriz
· Rodas N20 DFRobot
· Motores “Microgear” N20 de poucas revolucións
· Controladora de motores DC HG7881

---
CompoÑentes
Sensores
  - Sensor de infravermellos con conversor ADC incorporado
Chasis
  - Protoboard 5x7CM

---
Circuito Electrico
Switch para conmutar entre apagado/carga e funcionamento
O modulo regulador de voltaxe proporciona 5V estables ainda que varíe a carga da batería

---
Circuito Electrico
Un único regulador alimenta tódolos módulos.
Inicialmente o regulador ía alimentar a 7v a placa KL46Z e o controlador dos motores utilizando o regulador integrado da placa pra alimentar os sensores a 5v.

---
Circuito Electrico
Utilízanse os pins dixitais do 2 ó 7, non se usan nin o 0 nin o 1 xa que habitualmente funcionan como TX e RX (porto serie) e soen dar problemas.
Se ben a controladora dos motores só necesitaba un cable de cada lado podendo deixar os outros conectados á terra, o soldalos aos pins da placa pódese implementar a marcha atrás (útil pra algoritmos máis complexos ou motores de máis revoluciones).

---
Construcción
Proba inicial dos distintos compoñentes cun microcontrolador co que xa estaba familiarizado (Arduino Nano)
Montaxe sobre a protoboard mediante soldadura e cola termofusible ademáis de comprobar a instalación do cableado

---
Construcción
Paliños de xeado como roda loca
A batería forma parte do chasis, como añade demasiado peso é necesario equilibralo cun cuarto soporte

---
Debug
Dado que a placa vai soldada no chasis, utilizouse a proporcionada polo profesor para facer probas nun entorno máis controlado, mentres que as versions máis estables cargábanse no propio robot para facer probas no circuíto

---
Diagramas